ICS 71.100.30

A 31

DB51

四川省烟花爆竹地方标准

DB 51/T 2235—2016

烟花爆竹危险性废弃物销毁处置安全技术规程

2016 - 08 - 18发布

2017 - 04 - 01实施

四川省质量技术监督局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语	1

4　基本规定	2

4.1　烟花爆竹危险性废弃物危险性分类	2

4.2　销毁处置人员要求	2

4.3　运输车辆	2

4.4　人员防护	3

4.5　销毁处置方法	3

5　销毁处置方案	3

6　销毁处置场地选址及环境要求	3

7　销毁处置场地外部安全距离	3

7.1　燃放法销毁处置场地的外部安全距离	4

7.2　烧毁法销毁处置场地的外部安全距离	4

8　销毁处置准备	4

9　销毁处置	5

9.1　礼花弹及礼花弹半成品解剖	5

9.2　装卸与运输	5

9.3　现场操作	5

9.4　引燃装置安装	6

9.5　燃烧销毁处置	6

10　销毁处置现场管理、	6

前  言

本标准为推荐性标准。

本标准是按照GB/T 1.1—2009给出的规则进行起草。

本标准由四川省安全生产监督管理局提出并归口。

本标准主要起草单位：四川省烟花爆竹产品质量监督检验站、西充县环宇烟花爆竹科研有限责任公司、西充县宏达烟花爆竹有限责任公司、青神征幸花炮制造有限公司、四川省西充县汇鑫花炮有限公司、南充市奇特花炮有限公司、射洪县虎杨花炮厂、巴中市巴州区烟花爆竹公司。

本标准主要起草人：何建国、蓝泽刚、庞承锐、王一平、谢剑丽、冯志刚、刘文英、马锡永、罗建全、李旭东、陈刚。

烟花爆竹危险性废弃物销毁处置安全技术规程

范围

本标准规定了烟花爆竹产（商）品、带药半成品、烟火药、黑火药、引火线、易燃易爆生产性粉尘和残渣等危险性废弃物销毁处置安全作业的一般要求。

本标准适用于四川省烟花爆竹危险性废弃物处置。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB10631　烟花爆竹 安全与质量

GB11652　烟花爆竹作业安全技术规程

GB24284  大型焰火燃放安全技术规程

GB50161　烟花爆竹工程设计安全规范

AQ4114　 烟花爆竹安全生产标志

AQ4115　 烟花爆竹防止静电通用导

GJB5120   废火药、炸药、弹药、引信及火工品处理、销毁与贮运安全技术要求

术语

下列术语和定义适用于本标准。

烟花爆竹  fireworks and firecrackers

以烟火药为主要原料制成，引燃后通过燃烧或爆炸，产生光、声、色、型、烟雾等效果，用于观赏，具有易燃易爆危险的物品。

烟花爆竹危险性废弃物  hazardous wastes of fireworks and firecrackers

指不符合标准要求或非法的烟花爆竹产（商）品、半成品、易燃易爆原材料，易燃易爆生产性粉尘和残渣等的统称。

销毁处置  disposal of destruction

根据烟花爆竹危险性废弃物的危险特性和危险有害因素，采用科学、安全、不造成污染危害的方法，使其失去燃烧爆炸性能的过程。

燃放法  discharge methods

采用燃放方式销毁处置烟花爆竹危险性废弃物的方法。

烧毁法  burning methods

采取可控制措施，通过引燃或添加可燃物，使烟花爆竹危险性废弃物燃烧烧毁，偶尔有较小爆炸或较小迸射，或二者兼有的方法。

基本规定

烟花爆竹危险性废弃物危险性分类

根据销毁烟花爆竹危险性废弃物的消费类别、结构、性能、物态、现状以及危险特性，按其危险性分为Ⅰ类、Ⅱ类。Ⅰ类为具有整体爆炸或较大迸射危险，其爆炸破坏波及范围较大；Ⅱ类为具有燃烧危险，偶尔有较小爆炸或较小迸射危险，或二者兼有，但无整体爆炸危险，其爆炸破坏限于较小范围。具体分类见表1。

烟花爆竹危险性废弃物危险性分类

| 序号 | 危险性分类 | 烟花爆竹危险性废弃物种类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ⅰ类 | A、B级成品（架子烟花、喷花类除外）；未封口含药半成品；单个装药量在25g及以上已封口烟花半成品；含笛音剂、爆炸音剂半成品；黑火药；单基火药；引火线；烟火药（含亮珠、开包〈球〉药、爆炸音药、笛音药、药柱等裸药效果件）；礼花弹成品、半成品；易燃易爆生产性粉尘或残渣。 |
| 2 | Ⅱ类 | 喷花类成品、架子烟花；C、D级烟花爆竹成品；电点火头；单个装药量在25g以下已封口烟花半成品（不含笛音剂、爆炸音剂）；已封口爆竹半成品；化工原材料；湿态(水溶剂)烟火药 |

销毁处置人员要求

专业技术人员

取得烟花爆竹、火炸药、民爆等相近专业技术职称、注册安全工程师执业资格，在烟花爆竹行业从事安全生产管理、技术工作，有烟花爆竹危险性废弃物销毁处置经验的人员。

专家

是指从事烟花爆竹、火炸药、民爆行业安全管理或技术工作，具有中级以上技术职称（含注册安全工程师）、且有丰富危烟花爆竹险性废弃物销毁处置经验，并进入市级以上专家库的工程技术人员。

作业人员

指取得烟花爆竹涉药、储运、机械混装药、烟火药制造《特种作业操作证》，且有2年以上烟花爆竹涉药作业生产经历的人员；取得《大型焰火燃放作业操作证》，且有3次以上大型焰火燃放作业经历的人员。

驾驶人员

指取得《中华人民共和国机动车驾驶证》和《危险货物运输驾驶员资格证》，且有烟花爆竹、黑火药、引火线、民爆器材安全运输经历的驾驶员。

押运人员

押运人员是指取得《危险货物押运资格证》，且有烟花爆竹、黑火药、引火线、民爆器材安全押运经历的人员。

运输车辆

指符合危险物品运输条件，且从事烟花爆竹、黑火药、引火线、民爆器材运输的车辆。

人员防护

参加销毁处置的作业人员必须穿戴符合标准要求的棉工作服、软底鞋、手纯套、头盔或安全帽、防尘或防毒口罩等防护用品。

销毁处置现场工作人员应穿戴符合标准要求的头盔或安全帽、防尘或防毒口罩等防护用品。

销毁处置方法

烟花爆竹危险性废弃物销毁处置方法应根据表3的要求，采用燃放法或烧毁法进行销毁处置。

采用燃放法销毁处置A、B级烟花爆竹产（商）品，产（商）品的质量应符合标准要求。

生产企业产生的烟花爆竹危险性废弃物宜当天处置，采用烧毁法销毁处置一次药量不得大于20kg。

严禁将烟花爆竹危险性废弃物挖坑掩埋或抛入江、河、湖、海；有养殖或饮用水源附近的塘、堰等水体；严禁将烟花爆竹危险性废弃物随意丢弃、倾倒；严禁将将烟花爆竹危险性废弃物倒入垃圾处理场（厂）。

销毁处置方案

烟花爆竹危险性废弃物销毁处置方案包括销毁处置作业方案和销毁处置组织方案。

销毁处置作业方案由技术人员编制，方案的内容应包括：基本情况、方案编制依据、销毁处置机构的设置及职责、处置时间、处置地点、销毁处置危险性废弃物品种类及数量和总药量、危险性废弃物的危险特性分析、销毁处置存在的危险性、销毁处置方式方法、安全距离与安全警戒范围、现场人员分工及岗位职责、危险性废弃物装卸运输措施和安全管理、运输线路、操作人员安全防护措施、安全警戒和应急救援、编制、审核、批准、销毁处置方案编制时间。

销毁处置Ⅰ类烟花爆竹危险性废弃物的作业方案，应由3名以上烟花爆竹、火炸药、民爆等相关专业中级以上技术职称人员编制。

销毁处置组织单位应根据销毁处置作业方案，编制销毁处置组织方案。

销毁处置组织方案的内容应包括：基本情况、销毁处置机构的设置及职责、处置时间、处置地点、安全距离与安全警戒范围、现场人员分工及岗位职责、危险性废弃物装卸运输措施和安全管理、运输线路、安全警戒和应急救援。

销毁处置总含药量超过1000kg的销毁处置作业和组织方案，应组织3名及以上相关专家，对方案的安全性、可靠性、可行性进行评估。

销毁处置场地选址及环境要求

销毁处置场宜设在有天然屏障的山沟、盆地、河滩、丘陵地带，地面平坦无裂缝、无茂密树林和杂草等易燃物，不宜选址在狭窄的沟谷和山窝处。

应结合运输途经地点、路况等，尽量减少人工远距离转运、避免途经城镇、村庄、高速公路等人员密集、行使车辆较多的场所和道路。

烧毁法场地直径不宜小于100米,燃放法场地直径不宜小于50米，销毁场地边缘以外应设防火区。

销毁处置场地外部安全距离

燃放法销毁处置场地的外部安全距离

专业燃放类产品用燃放法销毁时，按《大型焰火燃放安全技术规程》GB24284的相关规定执行。

烧毁法销毁处置场地的外部安全距离

烟花爆竹生产企业采用烧毁法销毁处置一次药量小于20kg的，宜在销毁场或燃放试验场进行，其最小外部距离不得小于65m。

销毁处置烟花爆竹危险性废弃物药量较大、品种中较多，应根据危险性较大的一类和每一次销毁处置的最大药量选择销毁处置场地。

烧毁法销毁处置场的边缘与城镇、学校、居民区、村庄、医院、敬老院、公园、企业、建（构）筑物、人员聚集等重要所边缘的外部安全距离，应根据销毁处置的药量，其最小距离不得小于表2的规定，并在外部安全距离以外设置警戒线。

烧毁法销毁处置场边缘外部安全距离

| 目标 | 药量（kg） |
| --- | --- |
|  | ≤10 | ＞10 ≤20 | ＞20 ≤30 | ＞30 ≤40 | ＞50 ≤100 | ＞100≤200 | ＞200≤300 | ＞300≤500 | ＞500≤800 | ＞800 ≤1000 |
| 0户或50人以下的零散住户，50人以下的企业围墙，本企业建筑物边缘，无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘，110kv架空输电线等。 | 100 | 120 | 130 | 140 | 160 | 220 | 240 | 280 | 340 | 380 |
| 村庄边缘，学校，职工人数在50人及以上的围墙，有摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘，220kv以下的区域变电站围墙，220kv架空输电线， | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 320 | 360 | 420 | 500 | 540 |
| 城镇规划边缘，医院、公园、敬老院，易燃易爆场所，输油输气管道、文物保护单位，蓄水水库库坝和堰塘堤埂，森林等。220kv及以的区域变电站围墙，220kv上架空输电线。 | 220 | 260 | 300 | 360 | 440 | 580 | 660 | 740 | 900 | 980 |
| 铁路线、二级以上公路路边、通航的河流航道边缘。 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 190 | 220 | 240 | 300 | 320 |
| 三级公路路边、35kv架空输电线。 | 70 | 70 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 220 | 260 | 280 |

销毁处置准备

销毁处置组织单位和销毁处置作业人员，应对销毁处置的危险性物品进行了解，掌握销毁处置危险物品种类、数量、药量、燃烧或爆炸性能等基本情况。

初步确定销毁处置方法，进行销毁处置场地踏勘和选址。

按5.2、5.3条的规定，编制销毁处置作业方案。

按5.4、5.5条的规定，编制销毁处置组织方案。

由销毁处置组织单位按5.6条的规定组织评估。

销毁处置组织单位或作业人员准备必需的运输工具、盛装器具、防护用具、通讯工具、灭火器具、点火装置及相关器材等。

对销毁处置人员进行安全和操作技能培训。

销毁处置组织单位协调公安消防、卫生等相关部门，做好现场急救准备。

划定销毁处置安全警戒范围，设置明显安全警戒标志，禁止无关人员进入销毁处置现场。

销毁处置

礼花弹及礼花弹半成品解剖

采用燃烧法销毁处置3号以上礼花弹成品、半成品，宜单个进行解剖。

解剖应在符合安全条件的场所进行，单人、单栋、单间、人员站立操作。若在销毁处置现场进行该项操作，解剖应与销毁处置中心宜保持200m左右的安全距离。

解剖药量按GB11652标准的规定，药物必须及时转运。

装卸与运输

装卸作业人员必须遵守GB11652标准的规定。

运输车辆驾驶员、押运员在装车前，应检查车况及燃油、灯光、标志等，保持车况良好。

车辆应按方案确定线路行使，途中不得任意停留，装卸时必须服从现场人员的指挥。

现场操作

操作人员数量

- 采用燃放法销毁处置时，现场装填、连接引火线、点火头等带药作业的人员不宜超5人。

- 采用烧毁法销毁处置裸药时，现场操作人员不宜超过3人，销毁处置带药半成品、产品时，现场操作人员不宜超过5人。

- 转运车辆宜停靠在距铺设现场100m外的位置，装卸人员不得在铺设现场久留。

销毁处置技术规定

销毁处置烟花爆竹危险性废弃物的销毁处置方法、一次销毁药量、铺设等技术规定见表3。

销毁处置烟花爆竹危险性废弃物技术规定

| 危险性分类 | 序号 | 烟花爆竹危险性废弃物种类 | 销毁方法 | 一次销毁最大药量(kg) | 铺设最大厚度（cm） | 铺设最大宽度（cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ类 | 1 | A、B级成品（礼花弹类、架子烟花、喷花类除外） | 燃放法(优先) | 500 | ---- | ---- |
|  |  |  | 烧毁法 | 500 | 10(高度或直径≥10cm的产品为单个产品高度) | 200 |
|  | 2 | 未封口含药半成品；单个装药量在40克及以上已封口烟花半成品；含笛音剂、爆炸音剂半成品 | 烧毁法 | 500 | 10 | 150 |
|  | 3 | 黑火药 | 烧毁法 | 300 | 2 | 150 |
|  | 4 | 单基火药；引火线 | 烧毁法 | 300 | 5（成卷引火线，不超过1卷的高度） | 150 |
|  | 5 | 烟火药（含亮珠、药柱等裸药效果件） | 烧毁法 | 300 | 3(直径或高度≥3cm的药柱为单个药柱厚度) | 150 |
|  | 6 | 烟火药（开包〈球〉药、爆炸音药、笛音药） | 烧毁法 | 50 | 1 | 150 |
|  | 7 | 易燃易爆生产性粉尘或残渣 | 烧毁法 | 500 | 1 | 150 |
|  | 8 | 礼花弹成品 | 燃放法(优先) | 500 | ---- | ---- |
|  |  |  | 焚烧法 | 300 | 先拆解后按相应类别药物方法要求销毁 | ---- |
| Ⅱ类 | 1 | 升空类成品、C级组合烟花成品 | 燃放法(优先) | 500 | ---- | ---- |
|  |  |  | 烧毁法 | 1000 | 10(高度或直径≥10cm的产品为单个产品高度) | 500 |
|  | 2 | 喷花类成品、架子烟花；其他C、D级成品（不含升空类、C级组合烟花） | 烧毁法 | 1000 | 10(高度或直径≥10cm的产品为单个产品高度) | 500 |
|  | 3 | 电点火头；单个装药量在40克以下已封口烟花半成品（不含笛音剂、爆炸音剂）；已封口爆竹半成品 | 烧毁法(添加助燃物) | 1000 | 10 | 200 |
|  | 4 | 化工原材料；湿态(水溶剂)烟火药 | 烧毁法(添加助燃物) | 500 | 5（氧化剂、还原剂应分别焚烧） | 200 |

采用燃烧法销毁处置烟花爆竹成品、半成品等，可浇上适量的柴油作为助燃物。

当在同一场地布置多处销毁处置废弃物时，其边缘距离宜不小于30m。

引燃装置安装

宜采用远距离电子点火，至少安装2个电子点火头；也可以采用安全引火线作为点火引火线，其长度必须保证点火人员有足够的时间达到安全区域。

同一销毁处置场有多处销毁物料，应分别安装电子点火装置，点火顺序应从下风侧开始，间隔时间应不少于60s。也可将多处销毁物料用纸3-5根安全引火线连接，间隔时间应不少于60s。

燃烧销毁处置

现场准备完毕后，除点火人员外，其它人员和车辆必须撤离至安全警戒线外。

检查引燃装置，接到点火指令后点火。

人工点火人员应从销毁处置场反方向撤离至安全警戒区域外。

在销毁处置现场的物料销毁处置结束30min后，技术人员应在有遮挡或掩体的地方观察，物料完全失去爆燃、爆轰能力后，向指挥长报告，解除外围安全警戒。

若是烟花爆竹半成品、产品，燃烧时间较长，应安排人员守护。

应进行现场检查，若有未燃爆的危险物品，待火星熄灭、冷却后，浇柴油进行二次燃烧销毁处置。

销毁处置现场管理、

销毁处置现场工作人员必须尽职履责，服从现场指挥的统一管理与安排。

禁止携带火种、火源进入销毁处置现场和解剖作业现场。

盛装烟火药、黑火药、引火线的器具应采用符合GB11652标准要求的纸、铝、木、竹等材质要求的器具，且在转运途中不易损坏，便于搬运。

销毁处置应坚持少量、多次、勤运走，应轻拿、轻放、轻操作的原则，严禁拖拉、碰撞、翻滚、敲打、抛摔、挤压、用力过猛等操作行为。

出现下列情况应停止销毁处置作业：

高温、雷雨、浓雾、大风等天气，妨碍销毁处置正常进行。

可能危及销毁处置人员人身、财产安全时。

销毁处置现场技术人员认为必要暂停或终止销毁处置的情况。

销毁处置完毕1h后，组织消防车用高压水枪对销毁处置现场进行冲洗，消除隐患。

对销毁处置现场的残渣进行清理或挖坑填埋。

销毁处置工作结束后，应立即对运输车辆和盛装器具用水进行冲洗。